Общие требования:

- Чертежи на лазерную резку принимаются в форматах: CDR, DXF, DWG.

- В макетах должны содержаться только те линии, которые необходимо прорезать или гравировать.

- Формат объектов – векторный.

- В макетах не допускается присутствие растровых объектов, кроме объектов заранее оговоренных и подготовленных  для лазерной гравировки.

- Масштаб изображения 1:1, размер объектов в файле задается в миллиметрах.

- Расстояние между объектами должно быть не менее 3 мм.

Дополнительные требования к макетам для лазерной резки:

- в CorelDraw:

- Версии 7-16.

- Все символы и текст должны быть переведены в «кривые», если только они не являются переменными данными, как в номерках, либо к макету должен(ы) прилагаться файл(ы) используемого(ых) шрифта(ов).

- Все кривые должны быть замкнуты, узлы объединены.

- Чертеж изделия должен быть выполнен с толщиной линии «Сверхтонкий абрис».

- В чертеже допускается использование не более трёх цветов в палитре RGB с указанием видов обработки по каждому цвету: сквозной рез, гравировка с заливкой, контурная гравировка (лазерная резка с неполным прожигом – нанесение контурного рисунка).

Внимание! В чертеже не допускается:

- построение чертежа за счет толщины линии (Если требуется, преобразуйте толщину линии в объект),

- дублирование линий,

- наложений контуров друг на друга,

- пересечение кривых, кроме  случаев требования макета или  контурной гравировки (лазерная резка с неполным прожигом – нанесение контурного рисунка),

- использование заливки.

Если у Вас есть  свой материал для работы:

- Обратите внимание, что, размещая заказ на резку своего материала, заказчик берет на себя ответственность по возможному браку, а именно:

- брака связанного с особенностями материала клиента (сучки, плотность, кол-во клея, кривизна материала и т.п.). Нежелательно скручивать в тубус тонкие материалы (шпон, картон, бумагу, ПЭТ и пр.

- Заготовка должна иметь поля размером не менее 50  мм от внешнего контура макета.

- Оформляя заказ, следует предоставить материал с запасом от 20 до 30% в зависимости от количества и типа желаемой продукции.